## Slide 1: projeto integrador Tecnólogo em Manutenção de aeronaves Levantador magnético
Equipe:
Diego Freire de Almeida
Gustavo Henrique Arouca Rosa
Thiago dos Santos
Zaquel Adil Gomes Luzia (Líder)

## Slide 2: Integrantes:
Zaqueu Adil Gomes Luzia
Diego Freire de Almeida
Gustavo Henrique Arouca Rosa
Thiago dos Santos

## Slide 3
Sumário
Apresentação do Desafio
Levantamento de Campo (Visita Técnica)
Proposta A (Levantador Magnético na Horizontal)
Proposta B (Levantador Magnético na Vertical)
Abertura para comentários
Encerramento

## Slide 4: Apresentação do desafio

## Slide 5: Apresentação do desafio
Remoção e movimentação até o gabarito;
Atualmente feita por funcionários;
Desafio proposto ao grupo:
  Melhorar a ergonomia para os operadores.
  Melhoria do transporte dos perfis aeronáuticos;
  Maior facilidade;

## Slide 6: Levantamento de campo (Visita técnica)
1° visita - Dia 22 de março;
  Entendimento do desafio e início das propostas;
2° visita - Dia 03 de maio;
  Melhoria das propostas com supressão de dúvidas.

## Slide 7: Levantador magnético
  Estrutura: Aço carbono
  Distância máxima: Contato direto
  Magnetização: Neodímio
  Temperatura de Trabalho: até 80 °C
  Sistema: Magnético
  Acionamento: Por alavanca
  Acabamento: Pintura epóxi
  Olhal: Fixo ou Móvel

## Slide 8: Proposta a (levantador magnético na horizontal trocar foto)

## Slide 9: Proposta a (componentes)
4 levantadores magnéticos
Cinta de amarração de 4 pernas
EVA de proteção
4 Bases de ferro fundido dúctil

## Slide 10: Proposta a (como funciona)
Coloque os imãs em cima do perfil;

## Slide 11: Proposta a
Coloque os ferros por baixo do perfil na linha de direção do imã;

## Slide 12: Proposta a
Prenda a cinta de amarração pelo olhal móvel do imã;
Erga a peça pelo olhal da cinta.

## Slide 13: Proposta a
No gabarito, coloque a estrutura sobre cavaletes
Faça a remoção da estrutura do levantador:
  Segure a base de ferro e desmagnetize o levantador correspondente
Coloque o perfil no gabarito com os operadores

## Slide 14: Proposta a Manutenção e cuidados
  O dispositivo deve ser mantido desligado fora de uso;
  A superfície de fixação deve ser mantida sempre limpa;
  Não bata o levantador para não afetar o seu desempenho;
  De acordo com o fabricante:
    O levantador magnético precisa ser calibrado uma vez por ano.

## Slide 15: Proposta a
Custo aproximado de material:
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. (R$) | QUANT. | TOTAL (R$) | 
 |  |  |  | 100 KG | 200 KG
Levantador magnético | Carga 100 kg | 187 | 4 | 748 | 0
 | Carga 200 kg | 273 | 4 | 0 | 1092
EVA | Placa de EVA | 34,32 | 8 | 274,56 | 274,56
Cinta | Cinta de Amarração de 4 pontos | 1015,98 | 1 | 1015,98 | 1015,98
TOTAL: |  |  |  | 2038,54 | 2382,54

## Slide 16: Proposta b (levantador magnético na vertical)
Levantador magnéticos
Olhal móvel
Estrutura

## Slide 17: Proposta a (componentes)
4 levantadores magnéticos
Estrutura
EVA de proteção
4 Bases de ferro fundido dúctil

## Slide 18: Proposta B
Apoie a estrutura sobre o perfil próximo do centro
O olhal deve estar pra fora do perfil para não encostar na hora de levantar

## Slide 19: Proposta B
Coloque as bases de ferro abaixo do perfil
As bases e os levantadores devem ter uma proteção () para não danificar a estrutura
Ligue os levantadores magnéticos

## Slide 20: Proposta B
Prenda a corda no olhal da estrutura e erga a estrutura

## Slide 21: Proposta B
No gabarito, prenda o perfil na peça com a estrutura do levantador
Após prender o perfil, faça a remoção da estrutura do levantador:
  Segure a base de ferro e desmagnetize o levantador correspondente

## Slide 22: Proposta B (manutenção e cuidados)
  O dispositivo de elevação deve ser mantido desligado;
  A superfície de fixação do levantador deve ser mantida sempre limpa;
  Não bata o levantador para não afetar o seu desempenho;
  De acordo com o fabricante:
    O levantador magnético precisa ser calibrado uma vez por ano.
  Os pinos de travamento devem ser inspecionados;
    Devem ser substituídos a qualquer sinal de dano ou desgaste.

## Slide 23: Proposta B (levantador magnético vertical)
Custo aproximado de material:
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. (R$) | QUANT. | TOTAL (R$) | 
 |  |  |  | 100 KG | 200 KG
Levantador magnético | Carga 100 kg | 187 | 4 | 748 | 0
 | Carga 200 kg | 273 | 4 | 0 | 1092
EVA | Placa de EVA | 34,32 | 8 | 274,56 | 274,56
Pino | pino de fixação na estrutura | 2 | 9 | 18,00 | 18,00
Estrutura | Estrutura para elevação | (valor a definir) | 1 | 0 | 0
TOTAL: |  |  |  | 1040,56 | 1384,56

## Slide 24: Abertura para comentários

## Slide 25: Obrigado!!